## Slide 1: زبان ماشین
جلسه سوم

## Slide 2: )MUL )ضرب اعدادبدون علامت
بایت ضربدربایت
کلمه ضربدرکلمه
کلمه ضربدربایت
نتیجه | عملوند دوم | عملوند اول | ضرب
AX | ثبات یا حافظه | AL | بایت دربایت
DX:AX | ثبات یا حافظه | AX | کلمه درکلمه
DX:AX | ثبات یا حافظه | AH=0,AL | بایت درکلمه

## Slide 3
مثال1:
RESULT DW ?
….
MOV AL,25H
MOV BL,65H
MUL BL
MOV RESULT,AX

## Slide 4
مثال :
DATA3 DW 2378H
DATA4 DW 2F79H
RESULT1 DW 2 DUP(?)
….
MOV AX,DATA3
MUL DATA4
MOV RESULT1,AX
MOV RESULT1+2,DX

## Slide 5
مثال:
DATA5 DB 6BH
DATA6 DW 12C3H
RESULT3 DW 2 DUP(?)
…….
MOV AL,DATA5
SUB AH,AH
MUL DATA6
MOV BX,OFFSET RESULT3
MOV [BX],AX
MOV [BX]+2,DX

## Slide 6
DATA1 DB 25H
DATA2 DB 65H
RESULT DW ?
…..
MOV AL,DATA1
MOV SI,OFFSET DATA2
MUL BYTE PTR [SI]
MOV RESULT,AX

## Slide 7: DIVتقسیم اعدادبدون علامت
بایت تقسیم بربایت
کلمه تقسیم برکلمه
کلمه تقسیم بربایت
کلمه مضاعف تقسیم برکلمه
باقیمانده | خارج قسمت | مقسوم علیه | مقسوم | تقسیم
AH | AL | ثبات یا حافظه | AH=0,AX | بایت بربایت
DX | AX | ثبات یا حافظه | DX=0,AX=کلمه | کلمه برکلمه
AH | AL | ثبات یا حافظه | AX=کلمه | کلمه بربایت
DX | AX | ثبات یا حافظه | DX:AX=کلمه مضاعف | کلمه مضاعف برکلمه

## Slide 8
MOV AL,95
SUB AH,AH
DIV 10
MOV Q,AL
MOV R,AH

## Slide 9: AND
دوعملگررا بیت به بیت با هم AND منطقی می کند ونتیجه رادر عملگر اول قرارمی دهد
MOV BL,35H
AND BL,0FH
عمل AND پرچمهای CF و OF راصفرنموده وبقیه پرچمها را با توجه به نتیجه مقدارمی دهد.
ازAND برای تست صفربودن محتوی یک رجیسترمی توان استفاده کرد
AND AL,AL
JZ WER
…….
WER: …..

## Slide 10: OR
دوعملگررا بیت به بیت با هم OR منطقی می کند ونتیجه رادر عملگر اول قرارمی دهد
MOV BL,35H
OR BL,0FH
عمل OR پرچمهای CF و OF راصفرنموده وبقیه پرچمها را با توجه به نتیجه مقدارمی دهد
ازOR برای آزمون صفربودن یک عملوندمی توان استفاده کرد
OR BL,0
OR BL,BLیا

## Slide 11: XOR
دوعملگررا بیت به بیت با هم XOR منطقی می کند ونتیجه رادر عملگر اول قرارمی دهد
MOV BL,35H
XOR BL,0FH
عمل XOR پرچمهای CF و OF راصفرنموده وبقیه پرچمها را با توجه به نتیجه مقدارمی دهد
ازعملگر XOR می توان برای تست مساوی بودن دوثبات استفاده کرد
XOR AH,BL
بااستفاده از XOR می توان بیت های خاصی رادرعملوند معکوس کرد
XOR BH,06H

## Slide 12: SHRشیفت منطقی به راست
این دستوربه تعداددفعات مشخص شده ثبات رابه سمت راست شیفت می دهد ورقمهای با ارزش راباصفرپرمی کندوکم ارزشترین بیت رابه CF منتقل می کند.
اگرتعداددفعات شیفت یک است می توان آنرادرعملوند ذکرکرد ولی اگر بیشترازیک باشد تعداد دفعات را دررجیستر CL قرارمی دهیم.
مثال:
MOV AL,9AH
MOV CL,3
SHR AL,CL
مثال:
MOV BX,FFFFH
SHR BX,1
MSB LSB
0
CF

## Slide 13
مثال:
DATA1 DW 7777H
TIMES EQU 4
MOV CL,TIMES
SHR DATA1,CL

## Slide 14: شیفت منطقی به چپSHL
مانند SHR است با این تفاوت که شیفت ازسمت چپ انجام میشود
مثال :
MOV DH,6
MOV CL,4
SHL DH,CL
MSB LSB
CF
0

## Slide 15: دستور پرش غیرشرطیJMP
دستور JMP شبیه goto در پاسکال می باشد. این دستور دارای فرم زیر
JMP LABEL
دستور فوق یک پرش کوتاه درمحدوده -128 تا 127 بایتی نسبت به IP (تفاوت مکان )است.
مثال:
LABEL:….. JMP L1
…….. ………..
…….. ………..
JMP LABEL L1:………..

## Slide 16: پرشهای شرطی
پرشهای شرطی به برنامه نویس این امکان را می دهد که ساختارهای IF و سایر ساختارهای کنترلی را ایجاد نماید. شکل کلی بصورت زیر می باشد:

## Slide 18
JZ WER
این دستورالعمل بدین معنی است که اگر فلگ ZF برابر، یک باشد کنترل به دستورالعمل با برچسب WER منتقل می گردد در غیر این صورت کنترل به دستورالعمل بعدی می رود.

## Slide 19: دستورالعمل مقایسه
برای مقایسه دو مقدار از دستورالعمل CMP استفاده می گردد.
شکل کلی عبارتند از :
CMP OPR1 , OPR2
دستورالعمل CMP مانند دستورالعمل SUB عمل نموده ولی نتایج در جایی ذخیره نمی شود بلکه محتوی فلگ ها را تغییر می دهد.
CMP AX , 100

## Slide 20
پس از دستور CMP در صورتی که عملوندها بدون علامت در نظر گرفته شوند از دستورالعملهای پرش شرطی زیر می توان استفاده نمود :
نام دستورالعمل | معنی | فلگها برای پرش
JG | پرش در حالت بالاتر | CF=0,ZF=0
JNBE | پرش در حالت پایین یا مساوی | 
JAE | پرش در حالت بالاتر یا مساوی | CF=0
JNB | پرش در حالت پایین تر نبودن | 
JB | پرش در حالت پایین تر | CF=1
JNAE | پرش در حالت پایین تر یا مساوی نبودن | 
JBE | پرش در حالت پایین تر یا مساوی | ZF=1 یا CF=1
JNA | پرش در حالت بالاتر نبودن | 

## Slide 21
پس از دستور CMP در صورتیکه عملوندها با علامت در نظر گرفته شوند از دستورالعملهای پرش شرطی زیر می توان استفاده نمود :
نام دستورالعمل | معنی | فلگها برای پرش
JG | پرش در حالت بزرگتر | SF=OF,ZF=0
JNLE | پرش در حالت کوچکتر یا مساوی نبودن | 
JGE | پرش در حالت بزرگتر یا مساوی | SF=OF
JNL | پرش در حالت کوچکتر نبودن | 
JI | پرش در حالت کوچکتر | SF<>OF
JNGE | پرش در حالت بزرگتر یا مساوی نبودن | 
JLE | پرش در حالت کوچکتر یا مساوی | 1=ZF یا SF<>OF
JNA | پرش در حالت بزرگتر نبودن | 

## Slide 22
مثال:
CMP AL,61H
JB NEXT
CMP AL,7AH
JA NEXT
AND AL,DFH
NEXT: MOV [SI],AL
فرض کنید این قطعه برنامه رابرای سه حالت زیر می خواهیم حل کنیم و مقداری راکه درحافظه ذخیره می شود می خواهیم محاسبه کنیم
الف- AL=56H
ب- AL=7EH
ج- AL=65H

## Slide 23: حلقه تکرار
در حلقه تکرار اغلب تعداد دفعاتی که بدنه حلقه باید اجرا شود از قبل معین می باشد. در زبان اسمبلی این تعداد را بایستی در ثبات CX قرار داد و دستورالعمل تکرار دستورالعمل LOOP می باشد.
مثال:
MOV CX , 10
LABI : .......
..........
........ .
LOOP LAB1
دستورالعملهای فوق باعث میشود که بدنه حلقه تکرار بار اجرا گردد. هر بار که دستورالعمل LOOP اجرا می شود یک واحد از محتوی CX کم می شود. شرط خاتمه تکرار این است که تعداد ثبات CX برابر با صفر گردد.

## Slide 24: دستورالعمل JCXZ
دستورالعمل JCXZ یک نوع پرش می باشد. منتهی پرش روی فلگی انجام نمی شود بلکه چنانچه تعداد ثبات CX برابر با صفر باشد پرش انجام می شود.
MOV CX , 50
LABI: .......
..............
..............
DEC CX
JCXZ LABEND
JMP LABI
LABEND:

## Slide 25: دستورالعملهای LOOPNZ , LOOPZ
دستورالعملهای LOOPNZ , LOOPZ شبیه دستورالعمل LOOP بوده با این تفاوت که این دو دستورالعمل بعد از دستورالعمل CMP در بدنه تکرار استفاده می گردند.
چنانچه مقدار جدید در ثبات CX صفر نباشد و فلگ صفر برابر صفر باشد، دستورالعمل LOOPNZ به دستورالعمل تعیین شده پرش می کند.
چنانچه مقدار جدید در ثبات CX صفر باشد و فلگ صفر، یک باشد، دستورالعمل LOOPZ به دستورالعملی که مشخص شده ، پرش می کند.
مثال:
MOV CX , 10
FOR :
.
.
.
CMP BX , 0
LOOPNZ FOR

## Slide 26
هر یک ازقطعه کدهای زیر را با استفاده از دستورات اسمبلی بنویسید
If (ax>10)
Ax++
If (ax>10 && bx<18)
Ax++
else bx-=10